Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Зона	Поз. / обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
		Микросхемы, модули
	DA1	LM2575HVS-12 (TO-263-5)	1	Texas Instruments
	DA2	LD1086DT33TR (DPACK)	1	ST Microelectronics
	DD1	STM32F042K6T6(LQFP-32)	1	ST Microelectronics
	U1	W5500-SHIELD (Ставить розетку на плату двух рядную шаг 2.54мм PBD-10 - 1шт)	1
	U2	NFC-SHIELD (Ставить розетку на плату однорядную шаг 2.54мм PBS-3 - 4шт)	1	Амперка
	U3	ESP8266-01 (Ставить розетку на плату двух рядную шаг 2.54мм PBD-8 - 1шт)	1

		Диоды, транзисторы
	LD1, LD2	SMD 0805 - KP-2012SGC	2	Kingbright
	LD3	SMD 0805 - KP-2012EC	1	Kingbright
	LD4	SMD 0805 - KP-2012QBC-D	1	Kingbright
	LD5	SMD 0805 - KP-2012SYC	1	Kingbright
	HL1, HL2	LTV-817S	2
	D1	STPS3L60S (SMC)	1	ST Microelectronics
	VD1	DF01S	1
	VT1	PDTA114E.215 (SOT-23)	1	NXP
	VT2 - VT5	IRLML6401 (SOT-23)	4	IR

		Резисторы
	R1	SMD 0603 — 120 Ом 5% (RC0603FR-07120RL)	1	Yageo
	R12	SMD 0603 — 430 Ом 5% (RC0603FR-07430RL)	1	Yageo
	R13	SMD 0603 — 100 Ом 5% (RC0603FR-07100RL)	1	Yageo
	R16	SMD 1206 — 1 Ом 1% (RC1206FR-071RL)	1	Yageo
	R2, R3	SMD 1206 — 0.2 Ом 1% (CRL1206-FW-R200ELF)	2	Bourns
	R4	SMD 0603 — 1k 5% ()	1
	R5	SMD 0805 — 220 Ом 5% ()	1
	R6,	SMD 0603 — 10k 1% (RC0603FR-0710KL)	7	Yageo
	R9 - R11,
	R15, R17,
	R18
	R7, R8,	SMD 0603 — 240 Ом 5% (RC0603FR-07240RL)	3	Yageo
	R14
	VR1	B72220S0300K101	1
		Конденсаторы
	C1	Алюминиевый - 100uF x 50V (CE025M0330REG-1010)	1
	C11, C12	SMD 0603 – 27pF x 50V X7R (CC0603JRNPO9BN270)	2	Yageo
	C15	SMD 0603 – 4.7uFx6V3 X7R (CC0603KRX5R5BB475)	1	Yageo
	C2	Алюминиевый - 330uFx25V (CE025M0330REG-1010)	1
	C3	Алюминиевый - 10uF x 25V (CA035M0010REC-0505)	1
	C4	Алюминиевый - 100uF x10V (CE010M0100RED-0605)	1
	C5,	SMD 0603 - 100nFx10V X7R (CC0603KRX7R9BB104)	6
	C8 - C10,
	C13, C14
	C6, C7	SMD 0603 – 2.2uFx6V3 X7R (GRM188R71A225KE15D)	2	Murata

		Индуктивности
	L1	330 мкГ (CDRH127/LDNP-331MC)	1
	L2	SMD 0805 – 220@100Mhz (BLM21PG221SN1D)	1

		Разъемы, переключатели
	BT1
	XP1	CWF-2R	1
	XP2	CWF-3R	1
	XP3, XP5	CWF-4R	2
	XP4	Штыри на плату двух рядные шаг 2.54мм PLD-10R	1
	XP6	Розетка на плату однорядная шаг 2.54мм PBS-4	1
	P1,P4	Штыри на плату однорядные шаг 2.54мм PLS-8	2
	P2	Штыри на плату однорядные шаг 2.54мм - PLS-6	1
	P3	Штыри на плату однорядные шаг 2.54мм PLS-10	1
	P9	Розетка на плату двух рядная шаг 2.54мм PBD-6	1
	JP1	Штыри на плату однорядные шаг 2.54мм PLS-3	1

		Кварцевые резонаторы
	Y1	KX-K 8.0 MHz - 8 МГц (30 ppm)	1

		Прочее